## Slide 1
AI 集群
网络基本知识
ZOMI

## Slide 2: Content github.com/Infrasys-AI/AIInfra

## Slide 3: Question？
万卡集群，感觉很难，但不就是把 GPU/NPU 都放在一起堆料吗？
但你想过吗？多层和单层组网、带宽收敛比、网络拓扑、多平面网络、交换槽位和端口、铜互联和光互联、单轨和多轨通信、框和盒关系。

## Slide 4: Content

## Slide 5: 找不到，根本找不到呀家人们

## Slide 6: Scale-up vs Scale-out
场景​​ | Scale-up（纵向扩展） | Scale-out（横向扩展）
​​核心目标​​ | 单个“超级GPU”能力超强 | 千 GPU 实现高效协同
​​网络重点​​ | NVLink 带宽​​（喂饱单个猛兽） | 低延迟 + 高带宽​​（万卡 GPU 齐心协作）
​​致命瓶颈​​ | 链路带宽不足 → 算力闲置 | 网络延迟高 → 集体“等数据”挂机
延迟敏感度​​ | 纳秒级（1根头发掉落时长） | 微秒级（蜜蜂振翅一次）
数据传输距离​​ | 机箱内（铜缆直连） | 跨机柜（必须光纤）
拓扑依赖​​ | 全连接拓扑（不惜代价直连） | 胖树拓扑（成本效率平衡）

## Slide 7: 目录
网络架构基础：城市交通系统
网络效率关键：带宽与流量管理
网络硬件基础：交通基础设施
通信机制：数据传输方式，交规与道路标准

## Slide 8
01
网络架构基础
城市交通系统

## Slide 9: 网络层级结构：单层 vs 多层组网​结构
单层组网：像地铁系统，所有站点直接相连（如 NVLink 全互联），适合 Scale Up（单节点内多 GPU 通信）
多层组网：像地铁+公交+高架的立体交通，分核心层/汇聚层/接入层，适合 Scale Out（多服务器集群）
Leaf-Spine 三层胖树架构​​：
  Leaf 层交换机（柜顶）：直连 GPU 服务器
  Spine 层交换机（核心）：高速互联 Leaf 交换机
​​无阻塞规则​​：核心层带宽 ≥ 所有 Leaf 层带宽总和

## Slide 10: 网络层级结构：单层 vs 多层组网​结构

## Slide 11: 组网：优先选400G的场景 vs 优先选200G的场景

## Slide 12
02
网络效率关键
带宽与流量管理

## Slide 13: 带宽收敛比：无收敛 vs N:1 收敛
网络“入口宽度”与“出口宽度”的比例，收敛比 = ∑下行端口带宽 / ∑上行端口带宽
1:1无收敛：10 条入口车道对应 10 条出口车道（理想状态）
3:1收敛：3 条入口车道挤进 1 条出口车道（必然堵车）
90% AI 训练集群卡顿源于网络收敛比过高，就像 100 辆车挤进 30 个收费口
AI 训练中，GPU 需要频繁交换海量参数
高收敛比导致“数据堵车”，GPU 大部分时间在等数据，算力浪费
现代 AI 集群正从传统的 3:1 收敛向 1:1 无收敛演进，400G 高性能网卡成为主流

## Slide 14: 带宽收敛比：无收敛 vs N:1 收敛
网络“入口宽度”与“出口宽度”的比例，收敛比 = ∑下行端口带宽 / ∑上行端口带宽

## Slide 15: 网络拓扑：决定数据传输路径​
快递分拣中心布局，Scale Out 集群必须用高级拓扑架构，否则万卡 AI 集群服务器间通信会像没有导航的快递系统
Scale Up：使用简单的全互联拓扑 Full mesh
Scale Out：必须用高级拓扑架构

## Slide 16: 网络拓扑：决定数据传输路径​
Scale Up：使用简单的全互联拓扑 Full mesh
  优势​​：任意两点直连（延迟最低）
  致命伤​​：GPU 数量 (N) ，连线数 = N(N-1)/2，如 8 GPU 需 28 条线路

## Slide 17: 网络拓扑：决定数据传输路径​

## Slide 18: 网络拓扑：决定数据传输路径​
Scale Out：高级拓扑架构
  Fat-Tree：像立体停车场，任意两点间有多个路径
  Dragonfly：像机场中转系统，先同城快运再跨省转运
  Clos：现代AI集群的主流选择，可无限扩展
​​路径冗余​​：任意两点存在多条通路

## Slide 19: 组网：优先选400G的场景 vs 优先选200G的场景

## Slide 20
03
网络硬件基础
交通基础设施

## Slide 21: 多平面网络，业务隔离术，​数据使用专用网络通道
数据面 or 参数面：运输货物的卡车（传输训练数据）
存储面 or 数据面：专用冷链车（处理模型参数）
控制面 or 带内外面：调度中心的电话线（管理通信指令）
混合业务会导致：e.g. 运蔬菜的卡车占用了运药品的通道
AI 集群通过多平面优化，显著提升训练效率

## Slide 22: 万卡AI 集群网络平面划分

## Slide 23: 框式 vs 盒式设备
万卡AI集群需要的交换机端口数远超普通数据中心，传统网络架构无法支撑。
特性​​ | 框式交换机（Chassis） | 盒式交换机（ToR）
​​物理形态​​ | 机架式铁框（多槽位） | 独立铁盒（固定端口）
​​槽位价值​​ | 插业务板卡→灵活扩展 | 整机更换→扩容量跳跃
​​典型成本​​ | 空框50万+单板10万 | 单台3万 8万
​​适用场景​​ | 核心层（高密度大流量） | 接入层（柜顶连接GPU）
特点 | 模块化设计，可热插拔，高可靠性 | 一体化设计，成本低，部署简单

## Slide 24: 框式 vs 盒式设备
为什么框式更重要？
  万卡集群需要 7×24 小时不间断运行
  框式设备可在线更换故障模块，无需停机

## Slide 25: 框式 vs 盒式设备
提供128个400GE端口，2个10GE端口
64个800GE端口或者128个400GE端口

## Slide 26: 铜缆 vs 光纤：传输介质之战​
指标​​ | 高速铜缆（DAC） | 光纤（AOC/光模块）
​​传输原理​​ | 电信号（电压波动） | 光信号（激光脉冲）
​​信号衰减​​ | 7米后剧烈衰减（＞3dB） | 100米衰减≈0.1dB
​​电磁干扰​​ | 怕强电机房（丢包率↑） | 完全免疫
​​成本真相​​ | $200/3米，低 | $2000/100米（含光模块），高
​​抉择关键​​ | 仅限机柜内 | 跨机柜/跨楼层必选
传输距离 | <5米 | >100米
传输速度 | 25G-100G | 100G-400G
适用场景 | 服务器内部、短距离连接 | 机柜间、数据中心间连接

## Slide 27: 铜缆 vs 光纤：传输介质之战​

## Slide 28: 铜缆 vs 光纤：传输介质之战​

## Slide 29
04
通信机制
数据传输方式

## Slide 30: 单轨 vs 多轨通信
单轨通信：
  像单车道公路，数据排队传输
  常见于传统以太网
  容易拥堵，不适合AI训练
多轨通信：
  像多车道高速公路，数据并行传输
  NVLink 4.0支持18条并行"数据车道"
  是Scale Up性能的关键
Scale Up 依赖多轨通信实现单机内 GPU 闪电交互
Scale Out 则需要智能路由确保跨服务器数据流高效

## Slide 31: 单轨 vs 多轨通信

## Slide 32
X
总结与思考

## Slide 33: Scale-up vs Scale-out
场景​​ | Scale-up（纵向扩展） | Scale-out（横向扩展）
​​核心目标​​ | 单个“超级GPU”能力超强 | 千 GPU 实现高效协同
​​网络重点​​ | NVLink 带宽​​（喂饱单个猛兽） | 低延迟 + 高带宽​​（万卡 GPU 齐心协作）
​​致命瓶颈​​ | 链路带宽不足 → 算力闲置 | 网络延迟高 → 集体“等数据”挂机
延迟敏感度​​ | 纳秒级（1根头发掉落时长） | 微秒级（蜜蜂振翅一次）
数据传输距离​​ | 机箱内（铜缆直连） | 跨机柜（必须光纤）
拓扑依赖​​ | 全连接拓扑（不惜代价直连） | 胖树拓扑（成本效率平衡）

## Slide 35: 引用与参考
PPT 开源在：https://github.com/Infrasys-AI/AIInfra